## Slide 1
03
基于分层强化学习的FMCW雷达抗干扰策略优化
研究内容｜研究问题与技术路线
研究核心是同时解决时间尺度分离、结构信息缺失和动态探索效率问题
以物理机理为基础，沿“建模—执行—认知—验证”形成完整技术路线
证据
回应
时间尺度矛盾
逐chirp决策为50 μs级；稳定干扰模式需跨数十个chirp观察
分层分时决策：
上层低频场景判断，下层高频动作执行
结构信息缺失
单一SINR无法说明频域或时域哪一维更有优化空间
结构语义重建：
构建12维场景语义特征，补足干扰结构信息
动态探索低效
9维联合空间在环境突变后需重新试错，探索成本高
元策略引导：
引导动作子空间与探索方向，减少环境突变后的无效试错
分层强化学习抗干扰框架
• 分层缓解时间尺度矛盾
• 12维语义补足结构信息
• 元策略提升动态探索效率
研究目标
性能与稳定性
• 联合时频抗干扰性能提升
• 策略稳定收敛
突变恢复速度
• 缩短策略恢复时间
• 降低恢复期性能损失
可解释性
• 决策路径可追溯
• 物理机理与策略一致
• 工程实时性另行评估
技术
路线
物理机理与POMDP建模
• 相干干扰机理
• 状态、动作与奖励定义
• 物理约束与部分可观测建模
Double DQN+GRU执行层
• 逐chirp动作生成
• Q值过估计抑制
• 时序记忆与在线更新
Meta-RF元控制器
• 12维场景语义表征
• 动作子空间与探索方向引导
• 非平稳干扰快速迁移
多场景实验验证
• 静态性能与扩展性
• 收敛性与动态突变
• 泛化能力综合评估