## Slide 1
04
基于分层强化学习的FMCW雷达抗干扰策略优化
研究内容｜机理与建模
时频联合调控通过改变差拍频率，将干扰主动推出接收通带
三个载波频点与三个发射时延构成9维联合动作空间
通过改变 f_c 或 t_d，增大差拍频率，使干扰超出接收通带
发射
(LFM Chirp)
接收
(目标 + 干扰)
Dechirp
混频
差拍频谱
(Beat Spectrum)
接收通带
(LPF)
幅度
线性调频脉冲
时间
T_sw
幅度
目标回波 (τ_tar)
干扰回波 (τ_intf)
时间
T_sw
s_mix(t) = s_rx(t) · s_tx*(t)
幅度
差拍频率 f_beat
目标 f_beat,tar
干扰 f_beat,intf
LPF截断
−20 −16 −12 −8 −4 0 4 8 12 16 20
频率 (MHz)
幅度
LPF通带：|f_beat| ≤ f_bmax
−20 −16 −12 −8 −4 0 4 8 12 16 20
频率 (MHz)
干扰推出
通带原理
差拍频率与时延成正比：
f_beat,intf = K × τ_intf
改变载频 f_c 或发射时延 t_d
→ 等效干扰时延变化
→ 差拍频率移动
当满足：
|f_beat,intf| > f_bmax
干扰被LPF滤除
9维联合动作空间（3 × 3 = 9 种配置）
载波频率 fc (GHz)
发射
时延
t_d
(μs)
76.25
76.75
77.25
0
μs
0.8
μs
1.6
μs
1
(76.25, 0 μs)
2
(76.75, 0 μs)
3
(77.25, 0 μs)
4
(76.25, 0.8 μs)
5
(76.75, 0.8 μs)
6
(77.25, 0.8 μs)
7
(76.25, 1.6 μs)
8
(76.75, 1.6 μs)
9
(77.25, 1.6 μs)
选择不同 f_c 或 t_d，改变 τ_intf 与 f_beat,intf
动作索引 a∈{0,…,8}；76.75 GHz 为统一中间频点
系统关键参数
调频斜率 K
10 MHz/μs
扫频时长 T_sw
50 μs
采样频率 f_s
20 MHz
最大探测距离 d_max
120 m
接收通带半宽 f_bmax
8 MHz
联合决策建模（MDP）
• 状态向量
s_t = [a(t−1), r(t−1), SINR(t)]
历史动作 接收特征 信干噪比
• 动作空间
A={(f_c,i, t_d,j)}, i,j∈{1,2,3}, |A|=9
• 奖励与规划深度
R = r_s + r_AC；k = 20
SO
WHAT
联合空间扩大避干扰机会，也把探索负担由3维提高到9维
更高
避干扰成功率
更强
环境适应性
更重
探索负担
来源：E02、E03、S2:p3-p6、S2:p14-p15