## Slide 1
05
基于分层强化学习的FMCW雷达抗干扰策略优化
研究内容｜分层系统架构
分层架构将场景级战略判断与逐chirp战术执行解耦
上层识别“应探索哪个维度”，下层回答“下一步采用哪个具体参数”
元策略层
场景级战略判断
SINR与动作历史
12维特征
Meta-RF
策略标签与置信度 p
• 当前SINR
• 干扰类型指示
• 最近动作序列
• 场景上下文
f₁ ··· f₁₂
随机森林分类器
p ∈ [0,1]
“freq_only”
（频率维度）
“time_only”
（时延维度）
“joint”
（联合维度）
DAM软引导
bonus = 12.0 × p²
策略至少保持5步
执行层
逐chirp战术动作
状态序列
Double DQN+GRU
Q 值 + bonus
ε-greedy
(fc_index, td_index)
• 最近N=32 chirp观测
• SINR序列
• 选定维度上下文
GRU
↻
时序建模 + 价值估计
Q₁
Q₂
Qₙ
···
+ bonus
探索(ε) / 利用(1−ε)
频率索引 / 时延索引
具体参数组合
反馈: SINR
• 实测SINR
• 干扰强度变化
• 检测结果
反馈: 动作记录
• fc_index
• td_index
• 时间戳
FMCW雷达环境
时间尺度对比
元策略层:
测试阶段每
K=3步触发
(3个chirp更新一次)
执行层:
逐chirp运行
(每个chirp都决策)
注意事项:
决策分工不等于
当前实现已满足
50 μs工程时延
宏观认知与微观控制解耦，使快速执行获得结构化探索方向
来源：E04 / E05 / E10；S2:p3,p9–11；S3:p2