## Slide 1
06
基于分层强化学习的FMCW雷达抗干扰策略优化
研究内容｜DRL执行层
Double DQN+GRU执行层在9维动作空间中实现稳定的时序决策
GRU负责记忆干扰演变，Double DQN降低Q值过估计，奖励函数约束策略抖动
执行网络结构（在线网络）
训练机制与超参数设置
奖励函数设计与性能结果
动作One-Hot（9维）+ 当前SINR
Dense(16)×2
GRU(32, stateful=True)
Dense(64)
Q值输出（9维）
隐藏状态 hₜ
（带入下一步）
注：输出对应9维动作的Q值，选择最大Q值对应的动作执行
训练规模
15000 episodes
交互长度
每episode 30步
经验回放
容量50000
批次大小
256
折扣因子 γ
0.95
软更新系数 τ
0.005
探索率 ε
1.0→0.05
学习率
1e-3→1e-5
注：15000 episodes来自文字记录；Double DQN、软更新
与经验回放共同稳定训练
奖励：SINR ≥ 0 dB（正向激励）
奖励：SINR < 0 dB（线性惩罚）
r
1.0
0.5
0
0 10 20 30
SINR (dB)
r = 1 − e^(−SINR/10)
r
0
−0.5
−1.0
−30 −20 −10 0
SINR (dB)
r = SINR / 10
切换惩罚（约束策略抖动）
r_AC = −0.05 × 切换次数
联合策略最终SINR
9.50 ± 0.57
dB
执行层已具备在联合时频空间中稳定寻优的能力