## Slide 1
07
基于分层强化学习的FMCW雷达抗干扰策略优化
研究内容｜元策略控制器
元控制器利用12维语义特征，把盲目探索转化为方向明确的策略引导
机会敏感性特征判断频域或时域的潜在收益，随机森林输出策略及置信度
信号质量统计（4维）：
4维
μ、σ、Δ、SINR_min
动作行为（3维）：
3维
H_action、频域切换率、
时域切换率
避干扰效能（2维）：
2维
r_avoid、SINR增益
维度敏感性（3维）：
3维
fc_gap、td_gap、fc_td_ratio
12维
特征
随机森林（元策略分类器）
4000个场景
训练/测试 = 8:2
5折交叉验证
200棵树
max_depth=12，leaf=5
准确率约80%—85%
三类策略输出（含置信度 p ∈ [0,1]）
策略编号
策略名称
动作空间约束（下一层HRL）
置信度 p
1
频域优先
固定td，开放3个fc
p₁
2
时域优先
固定fc，开放3个td
p₂
3
联合探索
开放9个动作
p₃
软引导机制（Soft Guidance）
• bonus = 12.0 × p²
• min_strategy_steps = 5
• 不强制屏蔽其他动作
分类并非100%准确，因此采用软引导而非硬掩码
元控制器判断的是“哪个维度存在更好的干扰空穴”
通过12维语义特征感知机会，随机森林识别最有潜力的探索方向，
以软引导将探索资源集中到收益更高的维度，提升整体抗干扰效能。
来源：E08 / E09 / E10；S1:p14–16；S2:p7–10,p16–17；S3:p3